Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»

(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

| Арх.№______________ | Заказ: 02-А от 20.07.2009г. Заказчик: Администрация Быстринского муниципального района Камчатского края |
| --- | --- |

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

БЫСТРИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Раздел I. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

Том 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

Том 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ С УКАЗАНИЕМ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Директор

ООО «НПО «ЮРГЦ»	 				            Ю.Н. Трухачёв

Ростов-на-Дону

2010г.

Содержание:

Введение.	4

I.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	8

II.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.	13

1	Методические основы территориального планирования Быстринского муниципального района.	13

2	Административное деление района.	17

3	Пространственная система.	18

Функциональное зонирование.	18

Землепользование.	18

4	Демография и трудовые ресурсы.	19

5	Экономика района.	20

Промышленность.	20

Сельское хозяйство.	21

6	Социальная сфера.	23

Здравоохранение.	23

Образование.	23

Культура, физкультура и спорт.	24

7	Жилищный фонд.	26

8	Историко-культурное наследие.	27

9	Рекреационный комплекс.	28

10	Транспортный комплекс.	29

Воздушный транспорт.	29

Автомобильный транспорт и дорожный комплекс.	29

11	Инженерная инфраструктура.	30

Водоснабжение.	30

Водоотведение.	31

Электроснабжение.	32

Теплоснабжение.	33

Связь.	34

Санитарная очистка территории.	35

12	Защита территории от чрезвычайных ситуаций.	36

13	Охрана окружающей среды.	36

14	Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию.	38

## Введение.

Схема территориального планирования Быстринского района Камчатского края разрабатывается Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-проектной организацией «Южный градостроительный центр» в соответствии с муниципальным контрактом № 02-А от 20 июля 2009 года.

Основанием для разработки настоящей схемы послужили:

- положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004 г.).

Для настоящей схемы территориального планирования Быстринского района Камчатского края установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 						2008 г.

Первая очередь реализации схемы 		2013 г.

Расчётный срок 					2018 г.

В составе схемы также даны предложения на отдалённую перспективу – до 2028 г.

Территориальное планирование – это планирование развития территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов федерации, муниципальных образований.

Целью данного проекта является пространственная организация территории Быстринского района Камчатского края в соответствии с поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие территории до 2018 года.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики Быстринского района Камчатского края;

- повышение инвестиционной привлекательности территорий;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда;

- модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, современных средств связи;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- охрана объектов культурного наследия;

- развитие сферы отдыха и туризма.

Схема территориального планирования Быстринского района Камчатского края разрабатывается в соответствии с решениями Схемы районной планировки Камчатской области («Ленгипрогор», 1994г.), а также с учётом стратегий и программ, принятых на территории Камчатского края и Быстринского муниципального района.

При подготовке проекта схемы территориального планирования Быстринского района Камчатского края используются отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Камчатского края, прочих организаций, данные, предоставленные администрацией Быстринского района, прочие источники.

Показатели развития хозяйства, закладываемые в проекте, не являются самостоятельной разработкой схемы, а обобщают прогнозы, предложения, и плановые намётки различных организаций. Проект Схемы не является директивным документом по развитию района, но представляет собой модель развития событий по различным сценариям.

Руководитель ООО «НПО «ЮРГЦ» - заслуженный архитектор РФ Ю.Н.Трухачёв, главный архитектор проекта – Е.Ю. Батунова.

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, заданием на проектирование.

Настоящая работа подразделяется на два крупных блока – утверждаемую часть и материалы по обоснованию.

Графические материалы схемы разработаны с использованием ГИС «Object Land 2.6.3.» Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием САПР «IntelliCAD», графического редактора «Corel Draw», «Photoshop».

При анализе территории использовались космические снимки.

Создание и обработка текстовых материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1.»

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «НПО «ЮРГЦ».

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, отнесённых законодательством к категории государственной тайны.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании: |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования. | н/с |  | 1 том |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию. | н/с |  |  |
| Графические схемы территориального планирования: |
| 1 | Схема границ муниципальных образований и границ земель различных категорий | н/с |  | М 1:100 000 |
| 2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия. | н/с |  | М 1:100 000 |
| 3 | Схема размещения объектов капитального строительства местного значения. | н/с |  | М 1:100 000 |
| 4 | Схема границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | н/с |  | М 1:100 000 |
| Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в текстовой форме: |
| 5 | Том 1. Общие положения. | н/с |  | 1 том |
| 6 | Том 2. Анализ существующего положения и комплексная оценка развития территории. | н/с |  | 1 том |
| 7 | Том 3. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложения по территориальному планированию. Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию | н/с |  | 1 том |
| Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в графической форме: |
| 8 | Положение Быстринского района в Камчатском крае. | н/с |  |  |
| 9 | Схема современного использования территории (Опорный план). | н/с |  | М 1:100 000 |
| 10 | Схема результатов анализа комплексного развития территории. | н/с |  | М 1:100 000 |
| 11 | Схема развития инженерной и транспортной инфраструктуры. | н/с |  | М 1:100 000 |
| 12 | Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. | н/с |  | М 1:100 000 |
| 13 | Рекреация и туризм. | н/с |  | М 1:100 000 |

## ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

1. Территориальное планирование в пределах Быстринского района Камчатского края осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации посредством разработки документов территориального планирования – схемы территориального планирования Быстринского района Камчатского края и генеральных планов поселений.

Схема территориального планирования – основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований.

2. Схема территориального планирования Быстринского района Камчатского края разработана в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.).

3. Схема территориального планирования Быстринского района Камчатского края реализуется в границах Быстринского района.

4. В составе схемы территориального планирования Быстринского района Камчатского края выделены следующие временные сроки её реализации:

- первая очередь реализации схемы территориального планирования, на которую в отдельных случаях даются детализированные показатели развития отдельных систем муниципального образования – 2013г.;

- расчётный срок реализации схемы территориального планирования, на который засчитаны все основные проектные решения схемы – 2018г.;

- перспектива, на которую даются решения по развитию отдельных систем района – 2028г.

Исходным годом схемы территориального планирования является 2008.

5. Проектные решения схемы территориального планирования Быстринского района Камчатского края на первую очередь и расчетный срок являются основанием для разработки (корректировки):

- плана реализации схемы территориального планирования;

- муниципальных целевых программ по развитию отдельных отраслей экономики, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды;

- формирования пакета предложений по включению в региональные и федеральные целевые программы, схему территориального планирования Камчатского края и Российской Федерации предложений по строительству, реконструкции объектов инженерной, транспортной инфраструктуры, иных объектов федерального и регионального значения на территории Быстринского района;

- документации по планировке территории для размещения объектов местного значения;

- комплексной схемы инженерной защиты территории Быстринского района Камчатского края.

6. Положения схемы территориального планирования Быстринского района Камчатского края обязательны для учёта при подготовке документов территориального планирования муниципальных образований, входящих в состав Быстринского района.

7. Реализация схемы территориального планирования Быстринского района Камчатского края осуществляется на основании плана реализации схемы территориального планирования, принимаемого в соответствии с действующим законодательством.

8. План реализации схемы территориального планирования Быстринского района Камчатского края является основанием для подготовки и утверждения муниципальных целевых программ.

9. Главная цель территориального планирования Быстринского района Камчатского края:

- Пространственная организация территории Быстринского района в целях обеспечения её устойчивого развития.

10. Цели территориального планирования:

- Формирование Быстринского района как территории взаимодействия уникальной культуры народов Севера.

- Обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики района.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, современных средств связи.

- Развитие и совершенствование планировочного каркаса и землепользования, выделение территориальных зон.

- Развитие рекреационного комплекса на территории.

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов.

- Обеспечение совершенствования системы управления, использование градостроительных решений для пополнения местного бюджета, создания реальных и эффективных условий для сокращения оттока экономически активного населения, а также для сохранения и привлечения населения.

11. Задачи территориального планирования:

- Создание базы для стимулирования средствами территориального планирования развития района в территорию взаимодействия культур народов Севера.

- Обеспечение территории полным пакетом градостроительной документации.

- Обеспечение жителей полным набором социальных услуг в соответствии с нормативными требованиями.

- Определение назначения территорий, закрепление и развитие функциональных зон.

- Закрепление и развитие планировочного каркаса территории.

- Создание правовой основы земельных отношений и градостроительной деятельности на территории района.

- Установление границ зон с особыми условиями использования территорий.

- Создание условий для улучшения демографической ситуации.

- Создание условий для привлечения инвестиций на территорию.

- Создание условий для развития промышленности.

- Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселении, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории района, а также организация отдыха детей.

- Организация предоставления населению медицинских услуг.

- Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечения жильём населения, модернизации и благоустройства жилого фонда.

- Создание условий для сохранения объектов культурного наследия.

- Создание условий для развития рекреационной деятельности на территории района.

- Модернизация транспортной инфраструктуры.

- Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры, обеспечение жилищно-коммунального сектора и предприятий водо-, электро- и теплоснабжением, водоотведением.

- Создание условий для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Обеспечение пожарной безопасности.

- Создание условий для охраны окружающей среды и выполнению комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки.

12. Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления Быстринского района своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации схемы территориального планирования, принятию и реализации муниципальных целевых программ.

13. По предложениям о развитии территорий, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления Быстринского района выходят с соответствующей инициативой в федеральные и региональные органы государственной власти.

14. Объекты капитального строительства, линейные объекты социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, строительство, капитальный ремонт и эксплуатация которых отнесены к полномочиям органов местного самоуправления, могут быть временно (до завершения строительства, капитального ремонта), отнесены к объектам регионального значения, если они построены на условиях финансирования (софинансирования) из бюджета края.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

## Методические основы территориального планирования Быстринского муниципального района.

При подготовке документов территориального планирования Быстринского муниципального района Камчатского края использовался системный подход рассмотрения градостроительной системы района.

В основе методики лежит положение о том, что градостроительная система – это целостность, состоящая из множества элементов, находящихся в отношениях и связях между собой, объединённых одним понятием «место» - пространство, определённое по признаку управления.

Градостроительные системы на территории Российской Федерации имеют различные уровни, обусловленные административно-территориальным делением (градостроительные системы формируются по принципу управления): градостроительная система уровня Российской Федерации, субъектов федерации, районных муниципальных образований, поселений. Градостроительные системы разных уровней не существуют по отдельности – каждая из них является элементом системы другого уровня, при этом системы всех уровней активно взаимодействуют. Таким образом, территориальное планирование на каком-либо одном уровне обязательно должно учитывать развитие градостроительной системы более высокого или низкого порядка.

Градостроительная система, как объект системного подхода, является сложной системой. Сложные системы состоят из подсистем. По классификации – это социально-экономическая, пространственно-экологическая система, с многочисленными внутренними и внешними связями. Первый уровень декомпозиции градостроительной системы показывает нам четыре подсистемы:

Социальная подсистема – первичная системообразующая составляющая, представляет собой форму жизнедеятельности людей, основанную на социальных взаимодействиях, существенной чертой которой является то, что достижение каких-либо общих целей осуществляется через достижение индивидуальных целей, а достижение индивидуальных целей осуществляется через выдвижение и достижение общих целей.

Экономическая подсистема – представляет собой целостное единство производителей и потребителей, находящихся между собой во взаимосвязи и взаимодействии на едином пространстве. Основной функциональной задачей экономической подсистемы в градостроительной системе является адаптация к изменяющимся внутренним и внешним условиям.

Экологическая подсистема – среда обитания сообщества. В данном случае необходимо различать урбанизированную экосистему, среду в пределах урбанизированной территории и природную экосистему для использования ею природных ресурсов.

Пространственная подсистема – пространство, созданное социумом для устойчивого существования и развития социальной, экономической, экологической подсистем. Пространство является интегрирующей подсистемой, определяющей принадлежность каждой из подсистем к данному месту.

Принципиальная схема взаимодействия основных подсистем градостроительной системы представлена на рисунке ниже.

Рис. 1.1.

Взаимодействие основных подсистем градостроительной системы.

Градостроительная система состоит из совершенно разных подсистем, объединённых одним понятием «место», пространство, где на протяжении десятилетий либо веков она функционирует. Таким образом, категория времени является неотъемлемой частью градостроительной системы.

Всё сказанное выше наглядно демонстрирует необходимость территориального планирования как наиболее эффективного инструмента, позволяющего сбалансировать и увязать на территории интересы различных уровней и направлений, имеющих, кроме всего, ещё и временной вектор. Территориальное планирование, по сути, является тем инструментом, который позволяет администраторам территории реализовывать свои полномочия с учётом интересов иных хозяйствующих субъектов. Таким образом, территориальное планирование является неотъемлемым элементом системы управления.

Особенностью документов территориального планирования является их иерархическая структура, соответствующая трём уровням власти – федеральной, региональной и муниципальной. Трёхуровневая система градостроительной документации подготавливается для одних и тех же территорий, но в части соответствия полномочиям определённого уровня власти. Соответственно, система документов территориального планирования является инструментом, обеспечивающим взаимодействие внутри вертикали власти на основе пространственной составляющей, создания однонаправленного вектора управленческих усилий по развитию территорий на разных уровнях государственной власти.

Основные принципы процесса территориального планирования связаны с рассмотрением всех подсистем градостроительной системы с точки зрения их взаимодействия и взаимовлияния.

На первом этапе выполняется подробный анализ всех подсистем градостроительной системы с выявлением основных проблем и противоречий в их развитии.

Второй этап связан с прогнозированием вариантов развития градостроительной системы при наличии благоприятных и неблагоприятных внешних и внутренних воздействующих факторов. Затем вырабатывается единый прогноз развития градостроительной системы, являющийся наиболее приемлемым для сохранения основных, жизненно важных функций системы.

На третьем этапе формируются проектные предложения, направленные на достижение целевых показателей выбранного варианта развития. Проектные предложения могут относиться ко всем уровням власти, а, кроме этого и к частному капиталу.

На четвёртом этапе вырабатывается перечень мероприятий по территориальному планированию, направленных на достижение поставленных целей и задач, указываются сроки и последовательность выполнения мероприятий.

На основе утверждённого в документе территориального планирования перечня мероприятий готовится план реализации документа территориального планирования с указанием сроков, исполнителей и источников финансирования.

Рис. 1.2.

Алгоритм подготовки документов территориального планирования.

Проектные мероприятия Схемы территориального планирования Быстринского муниципального района подготавливаются с учётом:

  - Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года;

  - Стратегий отраслевых министерств и ведомств Камчатского края;

  - Федеральной целевой программы экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья;

  - Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

  - Комплексной программы социально-экономического развития Быстринского муниципального района на период с 2010-2014 годы и в перспективе до 2020 года;

  - Иных программных документов, действующих на территории Быстринского района.

## Административное деление района.

В качестве мероприятий по данному разделу предлагается:

- Подготовить обоснование о необходимости включения в муниципальное образование «Анавгайское сельское поселение» населённого пункта Горный Ключ с изменением границ поселения. Согласовать данное решение с жителями вышеуказанных населённых пунктов и выйти в администрацию Камчатского края с соответствующим ходатайством (первая очередь);

- Подготовка проекта границ муниципального образования «Анавгайское сельское поселение» (первая очередь);

- Оказание содействия внесению изменений в Закон Камчатского края «Об административно-территориальном устройстве Камчатского края» (№46 от 29.04.2008г. с изменениями от 16.12.2009 г.) в части, касающейся описания границ муниципальных образований, входящих в состав Быстринского муниципального района, и населённых пунктов в составе муниципальных образований (первая очередь).

## Пространственная система.

### Функциональное зонирование.

В качестве мероприятий по данному разделу предлагается:

- Анализ федерального и регионального законодательства в части землепользования, налогообложения и соблюдения режимов зон с особыми условиями использования территорий с целью определения наиболее эффективного взаимодействия с собственниками земель в границах Быстринского района в рамках полномочий органов местного самоуправления (первая очередь);

- Определение перспективных для экономического освоения территорий, необходимых для социально-экономического развития Быстринского района, с учётом их приближенности к имеющейся инфраструктуре, минимальной ценности с точки зрения природоохранных функций (первая очередь);

- Подготовка технико-экономических обоснований необходимости изменения категории земель на выбранных площадках, либо внесения изменений в регламенты использования указанных территорий с учётом планируемой очерёдности освоения (первая очередь).

### Землепользование.

В целях совершенствования землепользования на территории района необходимые мероприятия:

- Подготовка положений о предоставлении земельных участков на территории района, в том числе и субъектам малого предпринимательства (первая очередь);

- Содействие в подготовке администрациями поселений проектов межевания на основании изменения границ населённых пунктов в утверждённых генеральных планах (расчётный срок);

- Оказание содействия утверждению юридического статуса земель особо охраняемых природных территорий в Быстринском районе (первая очередь);

- Подготовка обоснований для определения необходимости перевода части земель на территории Быстринского района в категорию особо охраняемых природных территорий земель традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера (первая очередь);

- Обеспечение придания статуса земель особо охраняемых природных территорий территориям традиционного природопользования коренных малочисленных народов севера (расчётный срок);

- Обследование и картирование оленьих пастбищ, оценка их состояния и ресурсов (расчётный срок);

- Проведение мониторинга состояния исконной среды обитания и экологической ситуации в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера (весь период);

- Завершение земельно-кадастровых работ для развития северного оленеводства (первая очередь);

- Формирование и проведение кадастрового учета земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, необходимых для размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе и на межселенных территориях (первая очередь – расчётный срок);

- Формирование и проведение кадастрового учета земельных участков, расположенных под жилыми домами, находящимися в муниципальной собственности в с. Эссо (первая очередь);

- Формирование и проведение кадастрового учета земельных участков, расположенных под жилыми домами, находящимися в муниципальной собственности в с. Анавгай (первая очередь).

## Демография и трудовые ресурсы.

В качестве мероприятий по данному разделу предлагается:

- Разработка комплекса мероприятий по повышению рождаемости и укреплению института семьи; улучшению здоровья и росту продолжительности жизни (первая очередь);

- Разработка комплекса мероприятий по обеспечению необходимого миграционного прироста, совершенствованию использования трудовых мигрантов, определению пропорций постоянного населения (первая очередь).

## Экономика района.

### Промышленность.

Мероприятиями по данному разделу является:

- Строительство мини-завода по производству молочной продукции в селе Эссо (первая очередь);

- Строительство и техническое оснащение хлебопекарни в селе Эссо (первая очередь);

- Строительство мини-завода по выделке кож крупного рогатого скота, шкур мелкого рогатого скота в селе Эссо и оснащение его оборудованием (расчётный срок);

- Развитие художественного национального промысла (сувенирное производство, пошив одежды) (весь период);

- Приоритетное развитие производств, основывающихся на использовании местных природных ресурсов (обрабатывающее производство, пищевая и строительная промышленность, сельское хозяйство, туристско-рекреационный комплекс) (весь период);

- Осуществление комплекса мер по повышению инвестиционной привлекательности района (весь период);

- Модернизация и реконструкция на новейшей технической и технологической основе функционирующих и создание новых конкурентоспособных производств (весь период);

- Оказание содействия в создании предприятий индустрии строительных материалов (первая очередь);

- Оказание содействия в подготовке территорий для освоения промышленных площадок в районе, преимущественно для высокотехнологичных предприятий пищевой промышленности (весь период);

- Содействие в формировании и развитии производственно-закупочных связей предпринимателей Быстринского муниципального района с региональными производителями и интеграция экономики района в региональные и иные рынки (весь период);

- Активизация механизмов поддержки малого предпринимательства, в том числе разработка и принятие очередной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которой необходимо будет продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы, разработке новых механизмов доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам, совершенствованию внешней среды, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (первая очередь).

### Сельское хозяйство.

Мероприятиями по данному разделу является:

- Способствовать реализации Государственных программ по восстановлению животноводства в районе (строительство ЗАО «Быстринская») (первая очередь);

- Способствовать развитию малого предпринимательства в сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции (первая очередь);

- Подготовка ПСД для строительства объекта для утилизации биоотходов (яма Беккари) в с. Эссо (первая очередь);

- Строительство объекта для утилизации биоотходов (яма Беккари) в с.Анавгай (первая очередь);

- Создание высокоэффективного тепличного комплекса на основе современных интенсивных ресурсосберегающих технологий с использованием альтернативных источников энергии в селе Эссо (первая очередь);

- Разработка комплекса целевых мероприятий по укреплению в сельском хозяйстве крестьянских (фермерских) хозяйств (первая очередь);

- Разработка комплекса мер, предусматривающих ускоренный рост поголовья КРС, в частности возможности строительства ферм по содержанию КРС молочного стада (первая очередь);

- Разработка технической политики, распространение передового опыта использования тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин. Развитие лизинговых программ (весь период);

- Активное привлечение инвестиционных средств на реконструкцию основных фондов животноводческих комплексов в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» (весь период);

- Оказание содействия в развитии селекционного дела, семеноводства, внедрению высокоурожайных сортов земледельческих культур (весь период);

- Оказание содействия в восстановлении почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий (весь период);

- Переориентация растениеводства на использование высокоурожайных сортов овощей, расширение их ассортимента (на основе геотермальных технологий) и интенсивное применение прогрессивных методов выращивания с целью увеличения совокупного объемов производства овощей (весь период);

- Привлечение передовых технологий в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность (весь период);

- Организации в центрах сельских муниципальных образований района пунктов по закупке молока у населения. Подобные централизованные пункты приемки возможны для налаживания производственных связей с малыми и средними предприятиями, занимающимися молочной переработкой (первая очередь);

- Завершение формирования социальной инфраструктуры села (перспектива).

## Социальная сфера.

### Здравоохранение.

Мероприятиями по данному разделу является:

- Приведение существующей материально-технической базы медицинских учреждений в соответствие с табелем оснащения (расчётный срок);

- Расширение перечня предоставляемых услуг за счет реструктуризации действующих медицинских учреждений (расчётный срок);

- Создание конкурентной среды для оказания медицинских услуг, в т.ч. путем содействий в развитии частной медицины в районе (первая очередь);

- Обеспечение дополнительной подготовки медицинского персонала по ряду направлений (весь период);

- Создание условий для притока молодых специалистов, в частности, строительство жилья для медицинских работников (расчётный срок);

- Строительство нового корпуса Центральной районной больницы (расчётный срок);

- Реконструкция муниципального учреждения «Дом милосердия для престарелых и инвалидов» на 25 койко-мест в селе Эссо (расчётный срок);

- Реконструкция муниципального учреждения «Социальный приют для детей и подростков» в селе Эссо, вместимостью 10 мест (расчётный срок).

### Образование.

Мероприятиями по данному разделу является:

- Совершенствование сети образовательных учреждений, обновление и приведение в соответствие с нормативными и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической базы образовательных учреждений и их зданий (расчётный срок);

- Проведение модернизации учебного, учебно-производственного оборудования и материально-технической базы образовательных учреждений, включая закупки компьютерной техники, спортивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования и др. (расчётный срок);

- Обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью повышения его качества (расчётный срок);

- Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного обучения (расчётный срок);

- Приведение системы образования в соответствие с запросами современной и перспективной системы хозяйства (расчётный срок);

- Капитальный ремонт МДОУ детский сад «Брусничка» в селе Эссо (первая очередь);

- Строительство нового здания Быстринской средней общеобразовательной школы в центральной части села Эссо (первая очередь);

- Строительство дома детского творчества в селе Эссо (расчётный срок);

- Строительство детской школы искусств в селе Эссо (расчётный срок).

- Строительство учебного комплекса школа - детский сад в селе Анавгай (первая очередь).

### Культура, физкультура и спорт.

Мероприятиями по данному разделу является:

- Организация, учет, описание, охрана и популяризация историко-культурного наследия (весь период);

- Привлечение внебюджетных средств в сферу культуры, физкультуры и спорта (весь период);

- Строительство «Учебно-культурного комплекса в с.Анавгай» (расчётный срок);

- Строительство новой библиотеки в с.Эссо, отвечающей современным требованиям и техническим регламентам (расчётный срок);

- Капитальный ремонт Дома культуры в с.Анавгай (первая очередь);

- Восстановление Зимнего спортивного комплекса «Улегендэ» в с.Эссо (первая очередь);

- Строительство хоккейных коробок в с.Эссо и с.Анавгай (расчётный срок);

- Реконструкция спортивных залов в образовательных школах района (первая очередь);

- Строительство бассейна закрытого типа, крайне необходимого в условиях продолжительной зимы (расчётный срок);

- Реконструкция футбольных полей в с.Эссо и с.Анавгай (первая очередь);

- Выполнение мероприятий по созданию спортивных секций и кружков с обеспечением их специалистами адаптивной физической культуры для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными физическими возможностями (расчётный срок);

- Реконструкция Быстринского этнографического музея (расчётный срок);

- Модернизация этнокультурного комплекса «Мэнэдек» (первая очередь).

## Жилищный фонд.

Для выполнения мероприятий по данному разделу необходимо:

- Разработка целевой программы «Развитие строительной базы Быстринского муниципального района» (первая очередь);

- Разработка и утверждение программы жилищного строительства в районе (первая очередь);

- Подготовка кадров строительных рабочих (расчётный срок);

- Создание производственной базы строительных материалов на основе месторождений местных строительных материалов (расчётный срок);

- Проведение ежегодной инвентаризации существующего жилого фонда с определением количества и месторасположения ветхого и аварийного жилья (весь период);

- Выполнение мероприятий по строительству жилых домов для переселения из жилищного фонда, не подлежащего сейсмоукреплению по поселениям района (расчётный срок);

- Капитальный ремонт пустующих жилых помещений в многоэтажных жомах района, для переселения граждан из аварийного и ветхого жилого фонда (первая очередь);

- Разработка проектно-сметной документации на освоение территорий под строительство индивидуальных и многоэтажных жилых домов, а также на реконструкцию жилого фонда (весь период);

- Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов - ремонт и модернизация жилищного фонда, реконструкция аварийного жилого фонда, снос ветхого жилого фонда с отселением граждан в новые жилые дома (весь период);

- Резервирование земель для строительства жилья (первая очередь);

- Подготовка и утверждение инвестиционных мероприятий, включающих жилищное строительство (весь период);

- Проведение организационных мероприятий для привлечения инвесторов для размещения жилой застройки на территории района (весь период);

- Разработка системы требований к типологии вновь возводимого жилья на территории района (первая очередь);

- Подготовка проектной документации на объекты жилищного строительства (весь период);

- Разработка градостроительной документации для районов нового освоения в виде проектов планировок и проектов межевания территории (весь период);

- Обеспечение проведения инженерных и топографо-геодезических изысканий на площадках перспективного жилищного строительства (весь период);

- Освоение территории поселений под развитие жилищного строительства (весь период).

## Историко-культурное наследие.

Мероприятия, реализация которых необходима на территории Быстринского района в области сохранения объектов культурного наследия:

- Оформление в установленном порядке необходимой документации, определяющей правовой статус объектов культурного наследия (первая очередь);

- Проведение работ по выявлению объектов культурного наследия местного значения (первая очередь);

- Разработка проектов и установлению охранных зон объектов культурного наследия с последующей постановкой на учёт в кадастре объектов недвижимости (первая очередь);

- Определение границ территорий выявленных объектов культурного наследия местного значения и подготовка материалов для внесения в базу данных земельного кадастра (расчётный срок);

- Обеспечение соблюдения режимов охраны в соответствии режимами охранных зон (весь период).

## Рекреационный комплекс.

В качестве мероприятий по данному разделу предлагается:

- Разработка стратегии развития туризма на территории района с выработкой приоритетных направлений и определением этапов развития рекреационного комплекса района при условии постоянного мониторинга реализации стратегии и её корректировки с учётом фактически развивающейся ситуации (первая очередь – расчётный срок);

- Создание информационной системы, включающей данные обо всех элементах рекреационного комплекса (первая очередь):

- Организация Быстринского экскурсионного бюро с целью обеспечить возможность предоставления комплексного туристического продукта (первая очередь);

- Информационное и правовое обеспечение инвестиционных площадок, оказание содействия в привлечении средств федерального и регионального бюджетов (весь период);

- Резервирование и оформление земельных участков для размещения инвестиционно привлекательных объектов (первая очередь);

- Обеспечение проведения топографо-геодезических и инженерных изысканий на площадках перспективного освоения (весь период);

- Оказание содействия на всех стадиях освоения инвестиционных площадок (весь период);

- Обеспечение административными мерами выполнения мероприятий по защите существующих и вновь размещаемых объектов рекреационной инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (весь период).

- Внедрение практики архитектурных конкурсов для подготовки проектов рекреационных объектов (первая очередь);

- Проведение исследовательских работы с целью выявления архетипов жилища и типологии зданий, подготовки рекомендаций и норм градостроительного проектирования в районе для применения в современной застройке (в противовес копированию западных образцов) (весь период);

- Использование отличительных национальных особенностей для создания неповторимого облика создаваемой среды (весь период);

- Разработка проектов благоустройства и озеленения населённых пунктов района (первая очередь).

## Транспортный комплекс.

### Воздушный транспорт.

Для выполнения мероприятий по данному разделу необходимо:

- Оказание содействия развития сети местных авиалиний на территории Быстринского района (весь период);

- Предоставление при необходимости земельных участков для развития инфраструктуры воздушного транспорта (расчётный срок);

- Обеспечение административными мерами соблюдения зон ограничений, накладываемых элементами инфраструктуры воздушного транспорта на хозяйственную деятельность на территории района (весь период);

- Участие в подготовке проектов размещения вертолётных площадок на территории района с целью развития рекреационной сферы (расчётный срок).

### Автомобильный транспорт и дорожный комплекс.

В качестве мероприятий по данному с целью улучшения транспортного сообщения и ликвидации транспортной дискриминации по данному разделу предлагается:

- Реализация мероприятий федеральных и региональных целевых программ по развитию автодорожного комплекса на территории района (с корректировкой мероприятий) (расчётный срок);

- Оказание содействия в решении вопросов транспортного сообщения с местами проживания коренных малочисленных народов Севера («рыбалками»);

- Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог, определение полос отвода, проведение регистрации земельных участков (первая очередь);

- Утверждение в соответствии с классификацией автодорог перечней автодорог местного значения (первая очередь);

- Определение очерёдности строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения на территории района в соответствии с приоритетами экономического и социального развития района (первая очередь);

- Подготовка проектно-сметной документации для строительства автомобильных дорог муниципального значения на территории района (первая очередь – расчётный срок).

## Инженерная инфраструктура.

### Водоснабжение.

В целях нормализации водоснабжения населенных пунктов Быстринского района предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию существующих водопроводных сетей, сооружений и строительство новых (первая очередь);

- Проведение комплекса гидрогеологических работ, включающих бурение скважин с отбором проб с целью оценки возможностей использования дополнительных источников водоснабжения (первая очередь);

- Реконструкция и расширение магистральных водоводов расчетного сечения с. Эссо и с. Анавгай, с заменой ветхих на новые из более долговечных материалов и требуемого сечения, что обеспечит сокращение потерь воды в магистральных сетях и увеличит срок их эксплуатации (первая очередь);

- Ремонт центральной трассы от водозабора до водопроводной башни с. Эссо с полной сменой труб в количестве 1300 метров (первая очередь);

- Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны (первая очередь);

- Реконструкция централизованной системы водоснабжения, с установкой пожарных гидрантов, для пожаротушения населенных пунктов Быстринского района (первая очередь);

- В зданиях жилого и общественного фонда, подключенных к централизованной системе водоснабжения, должны быть установлены приборы учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды (первая очередь);

- Строительство новых водонапорных башен в Эссовском и Анавгайском сельских поселениях Быстринского района (первая очередь);

- Реконструкция водозаборной станции в с. Эссо (первая очередь);

- Увеличение объема поставляемой питьевой воды в с.Эссо до 600 куб м в сутки (первая очередь);

- Подключение к системе централизованного водоснабжения вновь строящихся жилых домов и зданий (весь период);

- Модернизация и строительство новых эффективных систем очистки и обеззараживания питьевой воды (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка) (расчетный срок);

- Реконструкция и расширение внутриквартальных сетей водоснабжения населенных пунктов с. Эссо и с. Анавгай, что ликвидирует утечки воды в сетях и обеспечит подачу качественной питьевой воды в достаточном количестве непосредственно до потребителей (расчетный срок);

- Внедрение прогрессивных технологий и оборудования (расчетный срок);

- Разработка и реализация муниципальных программ обеспечения населения питьевой водой (расчетный срок);

- Рекомендуется рассмотреть вариант целесообразности использования высокочастотных перекачивающих станций вместо водонапорных башен для сел Эссо и Анавгай (расчетный срок);

- Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества (весь период);

- Доразведка перспективных месторождений пресных подземных вод с утверждением их запасов (весь период).

### Водоотведение.

Первая очередь до 2013 года предусматривает, в том числе, мероприятия программы «Социально-экономического развития Быстринского района на среднесрочную перспективу 2010 – 2014 годы»:

- Завершение строительства очистных сооружений мощностью 600 м3 с сетями канализации в с. Эссо Быстринского района. Подключение жилых домов и зданий в с. Эссо (первая очередь);

- Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений мощностью 300 м3 с сетями канализации в с. Анавгай Быстринского района (первая очередь);

- В п. Горный Ключ на каждый жилой дом вывести септик (отстойник) – сооружение для механической очистки сточных вод (первая очередь);

- Строительство очистных сооружений мощностью 300 м3 с сетями канализации в с. Анавгай Быстринского района. Подключение жилых домов и зданий к централизованным сетям (расчетный срок);

- Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в с. Эссо Быстринского района (расчетный срок);

- Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в с. Анавгай Быстринского района (перспектива);

- Полное канализование населенных пунктов и всех промышленных предприятий района (перспектива);

- Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков (перспектива).

### Электроснабжение.

Первая очередь до 2013 года предусматривает, в том числе, мероприятия программы «Социально-экономического развития Быстринского муниципального района на среднесрочную перспективу 2010-2014 годы»:

- Замена КТП на КТПН в юго-западной части села Эссо (первая очередь);

- Перевооружение ВЛ 6/10 кВ сел Быстринского района Камчатского края (2-я очередь) (первая очередь);

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 2.0 (первая очередь);

- Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов, улиц и проездов к объектам социальной сфер (первая очередь);

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии (первая очередь);

- Перевод уличного освещения населенных пунктов района на вечерне-ночной режимы (первая очередь);

- Для обслуживания уличного освещения необходимо приобрести Автовышку ПСС — 121.18 (АГП — 18.02) (первая очередь);

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями (расчётный срок);

- Разработка комплекса мероприятий по внедрению альтернативных источников энергии для обеспечения населённых пунктов (расчётный срок);

- Строительство МГЭС на р. Коваля (расчётный срок);

- Разработка комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 6- 10 кВ (расчётный срок);

- Замена металлических трансформаторных подстанций на закрытые ТП (расчётный срок);

- Строительство нового наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов, улиц и проездов к объектам социальной сферы (расчётный срок);

- Повышение на базе лучших достижений научно-технического прогресса, КПД преобразования первичных энергоресурсов в электрическую энергию (расчётный срок);

- Снижение удельных затрат на производство и использование электроэнергии (расчётный срок);

- Перевод существующих распределительных сетей 0,4/6/10 кВ на однопроводную передачу электроэнергии (расчётный срок).

- Снижение потерь электроэнергии (расчётный срок);

- Доведение уровня тарифов на электроэнергию до среднего российского уровня (перспектива).

### Теплоснабжение.

Для улучшения ситуации с теплоснабжением необходимо:

- Разработка схемы планомерного развития тепловых сетей (первая очередь);

- Прекращение несанкционированного слива термальной воды на рельеф в селах, в реку Уксичан и реку Быстрая (первая очередь);

- Обеспечение полного учетного потребления термальной воды в частном секторе (первая очередь);

- Урегулирование тепловых сетей (одним потребителям воды не хватает, у других избыток)) (первая очередь);

- Ликвидация загазованности теплосетей (первая очередь);

- Прекращение использования термальной воды для ГВС из системы отопления (первая очередь);

- Замена прогнивших и очистка забитых отложениями трубопроводов (первая очередь);

- Реконструкция системы теплоснабжения с установкой баков аккумуляторов-дегазаторов на природных возвышенностях (первая очередь);

- Сбор воды со всех скважин в баки (первая очередь);

- Разводка по селам с учетом новых объектов теплоснабжения по 2-м дублированным трассам со сбором в единый сборный коллектор (первая очередь);

- Прокладка дополнительного трубопровода Д 100 от ск.8 до Насосной № 3 в с.Эссо (первая очередь);

- Установка водосчетчиков крыльчатой конструкции на термальной воде у каждого потребителя (расчетный срок);

- Установка терморегулирующих клапанов типа «РТД» (расчетный срок);

- Установка регулирующих шайб (расчетный срок);

- Установка автоматических газоотводящих клапанов (расчетный срок);

- Смена устаревших задвижек на шаровые (расчетный срок);

- Перекладка участков трубопроводов на больший диаметр (расчетный срок);

- Замена П-образных компенсаторов на сильфонные (расчетный срок);

- Изоляция трубопроводов (расчетный срок);

- Внедрение «низкотемпературных» напольных систем отопления (расчетный срок).

### Связь.

Для развития средств связи на территории района необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Построение единой цифровой спутниковой сети под телефонию и передачу данных в сельских населенных пунктах Быстринского района (первая очередь);

- Замена аналоговых АТС на цифровое оборудование (первая очередь);

- Снижение цен на услуги связи, улучшение качества связи, расширение списка услуг в данной сфере (первая очередь);

- Оснащение объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации (первая очередь);

- Повышение качества работы почтовой связи, внедрение новых услуг и систем обслуживания, переход к современным технологиям, ускоренная пересылка почтовых отправлений и расширение спектра услуг по приему платежей от населения (первая очередь);

- Капитальный ремонт или замену помещений, предоставленных под объекты почтовой связи (первая очередь);

- Нормативно-правое обеспечение создания информационного сайта администрации Быстринского муниципального района (первая очередь);

- Установка громкоговорителей в населенных пунктах района, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС (расчетный срок);

- Строительство ВОЛП Анавгай - Козыревск (расчетный срок);

- Увеличение количества ретрансляционных станций (расчетный срок);

- Обеспечение населения дополнительными пунктами коллективного доступа к сети Интернет (расчетный срок);

- Прекращение работы сети проводного вещания и переход на эфирную трансляцию программ путем установки радиовещательных передатчиков (расчётный срок);

- Установка дополнительных таксофонов во всех сельских населённых пунктах района (расчётный срок);

- Обеспечение 100% потребности в стационарных телефонах предприятий и населения (расчётный срок);

- Предоставление помещений для объектов почтовой связи, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи (расчётный срок);

- Строительство ВОЛП Анавгай - Палана (перспектива).

### Санитарная очистка территории.

В качестве мероприятий по данному разделу предлагается:

- Разработка генеральной схемы санитарной очистки района (первая очередь);

- Создание системы экологического образования и информирования населения, способствующей приобретению экологических знаний и привлечению к активному участию в охране окружающей среды (весь период);

- Совершенствование системы механизированной уборки территорий населенных пунктов Быстринского района (весь период);

- Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами (весь период);

- Привлечение инвестиций в сферу обращения с отходами (весь период);

- Создание муниципальной системы управления с коммунальными отходами (расчётный срок);

- Создание муниципальной нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления (первая очередь).

## Защита территории от чрезвычайных ситуаций.

В качестве мероприятий по данному разделу предлагается:

- Разработка комплексного проекта защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (первая очередь);

- Создание системы мониторинга за проявлением опасных природных явлений и процессов, а также за состоянием потенциально опасных объектов – источников техногенных ЧС (первая очередь);

- Создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций районного уровня (расчётный срок);

- Установка в местах массового пребывания людей современных технических средств массовой информации (первая очередь).

## Охрана окружающей среды.

В числе этих мероприятий предлагается:

- Оказание содействия реализации на территории федеральных региональных целевых программ в области охраны окружающей среды (весь период);

- Обеспечение административными мерами подготовки экологического обоснования при разработке инвестиционных проектов на территории района (весь период);

- Обеспечение административными мерами подготовки проектов и обустройства зон с особыми условиями использования территории, выделяемых по условиям охраны окружающей среды в соответствии с федеральным и региональным законодательством (весь период);

- Определение на территории района привлекательных для туристов мест, являющихся достопримечательностями района (смотровые площадки, привлекательные объекты и т.) (первая очередь);

- Проработка вопроса организации особо охраняемых территорий местного значения для мест расположения достопримечательных объектов (первая очередь);

- Разработка режимов использования территорий таких мест, определение порядка их посещения, содержания, санитарной очистки (первая очередь);

- Предотвращение бесконтрольного доступа туристов на территорию Быстринского природного парка и иные территории, требующие соблюдение охраны природного комплекса (весь период);

- Организация экскурсий и сопровождение туристов, обустройство и оборудование туристических троп, организация их санитарной очистки (расчётный срок);

- Организация инструктажа туристов, обеспечение соблюдения ими правил пребывания на охраняемых природных территориях (весь период).

Решение вопроса загрязнения атмосферы на местном уровне связано с выполнением следующих мероприятий:

- Обеспечения подготовки проектов и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий на территории Быстринского района (весь период);

- Выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в атмосферу за счёт применения новых технологий (расчётный срок);

- Подготовка нормативного документа, определяющего приоритет в выделении земли под строительство «экологичным» промышленным предприятиям и отраслям промышленности (первая очередь);

- Широкое использование альтернативных источников энергии (весь период).

## Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию.

| № | Наименование | Этапы реализации проектных мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2020 | 2030 |
| Административно-территориальное деление |
| 1 | Подготовить обоснование о необходимости включения в муниципальное образование «Анавгайское сельское поселение» населённого пункта Горный Ключ с изменением границ поселения. Согласовать данное решение с жителями вышеуказанных населённых пунктов и выйти в администрацию Камчатского края с соответствующим ходатайством |  |  |  |
| 2 | Подготовка проекта границ муниципального образования «Анавгайское сельское поселение» |  |  |  |
| 3 | Оказание содействия внесению изменений в Закон Камчатского края «Об административно-территориальном устройстве Камчатского края» (№46 от 29.04.2008г. с изменениями от 16.12.2009 г.) в части, касающейся описания границ муниципальных образований, входящих в состав Быстринского муниципального района, и населённых пунктов в составе муниципальных образований |  |  |  |
| Функциональное зонирование |
| 1 | Анализ федерального и регионального законодательства в части землепользования, налогообложения и соблюдения режимов зон с особыми условиями использования территорий с целью определения наиболее эффективного взаимодействия с собственниками земель в границах Быстринского района в рамках полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |
| 2 | Определение перспективных для экономического освоения территорий, необходимых для социально-экономического развития Быстринского района, с учётом их приближенности к имеющейся инфраструктуре, минимальной ценности с точки зрения природоохранных функций |  |  |  |
| 3 | Подготовка технико-экономических обоснований необходимости изменения категории земель на выбранных площадках, либо внесения изменений в регламенты использования указанных территорий с учётом планируемой очерёдности освоения |  |  |  |
| Землепользование |
| 1 | Подготовка положений о предоставлении земельных участков на территории района, в том числе и субъектам малого предпринимательства |  |  |  |
| 2 | Содействие в подготовке администрациями поселений проектов межевания на основании изменения границ населённых пунктов в утверждённых генеральных планах |  |  |  |
| 3 | Оказание содействия утверждению юридического статуса земель особо охраняемых природных территорий в Быстринском районе |  |  |  |
| 4 | Подготовка обоснований для определения необходимости перевода части земель на территории Быстринского района в категорию особо охраняемых природных территорий земель традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера |  |  |  |
| 5 | Обеспечение придания статуса земель особо охраняемых природных территорий территориям традиционного природопользования коренных малочисленных народов севера |  |  |  |
| 6 | Обследование и картирование оленьих пастбищ, оценка их состояния и ресурсов |  |  |  |
| 7 | Проведение мониторинга состояния исконной среды обитания и экологической ситуации в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера (весь период); |  |  |  |
| 8 | Завершение земельно-кадастровых работ для развития северного оленеводства |  |  |  |
| 9 | Формирование и проведение кадастрового учета земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, необходимых для размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе и на межселенных территориях |  |  |  |
| 10 | Формирование и проведение кадастрового учета земельных участков, расположенных под жилыми домами, находящимися в муниципальной собственности в с. Эссо |  |  |  |
| 11 | Формирование и проведение кадастрового учета земельных участков, расположенных под жилыми домами, находящимися в муниципальной собственности в с. Анавгай |  |  |  |
| Демография |
| 1 | Разработка комплекса мероприятий по повышению рождаемости и укреплению института семьи; улучшению здоровья и росту продолжительности жизни |  |  |  |
| 2 | Разработка комплекса мероприятий по обеспечению необходимого миграционного прироста, совершенствованию использования трудовых мигрантов, определению пропорций постоянного населения |  |  |  |
| Промышленность |
| 1 | Строительство мини-завода по производству молочной продукции в селе Эссо |  |  |  |
| 2 | Строительство и техническое оснащение хлебопекарни в селе Эссо |  |  |  |
| 3 | Строительство мини-завода по выделке кож крупного рогатого скота, шкур мелкого рогатого скота в селе Эссо и оснащение его оборудованием |  |  |  |
| 4 | Развитие художественного национального промысла (сувенирное производство, пошив одежды) |  |  |  |
| 5 | Приоритетное развитие производств, основывающихся на использовании местных природных ресурсов (обрабатывающее производство, пищевая и строительная промышленность, сельское хозяйство, туристско-рекреационный комплекс) |  |  |  |
| 6 | Осуществление комплекса мер по повышению инвестиционной привлекательности района |  |  |  |
| 7 | Модернизация и реконструкция на новейшей технической и технологической основе функционирующих и создание новых конкурентоспособных производств |  |  |  |
| 8 | Оказание содействия в создании предприятий индустрии строительных материалов |  |  |  |
| 9 | Оказание содействия в подготовке территорий для освоения промышленных площадок в районе, преимущественно для высокотехнологичных предприятий пищевой промышленности |  |  |  |
| 10 | Содействие в формировании и развитии производственно-закупочных связей предпринимателей Быстринского муниципального района с региональными производителями и интеграция экономики района в региональные и иные рынки |  |  |  |
| 11 | Активизация механизмов поддержки малого предпринимательства, в том числе разработка и принятие очередной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которой необходимо будет продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы, разработке новых механизмов доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам, совершенствованию внешней среды, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства |  |  |  |
| Сельское хозяйство |
| 1 | Способствовать реализации Государственных программ по восстановлению животноводства в районе (строительство ЗАО «Быстринская») |  |  |  |
| 2 | Способствовать развитию малого предпринимательства в сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции |  |  |  |
| 3 | Подготовка ПСД для строительства объекта для утилизации биоотходов (яма Беккари) в с. Эссо |  |  |  |
| 4 | Строительство объекта для утилизации биоотходов (яма Беккари) в с.Анавгай |  |  |  |
| 5 | Создание высокоэффективного тепличного комплекса на основе современных интенсивных ресурсосберегающих технологий с использованием альтернативных источников энергии в селе Эссо |  |  |  |
| 6 | Разработка комплекса целевых мероприятий по укреплению в сельском хозяйстве крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  |
| 7 | Разработка комплекса мер, предусматривающих ускоренный рост поголовья КРС, в частности возможности строительства ферм по содержанию КРС молочного стада |  |  |  |
| 8 | Разработка технической политики, распространение передового опыта использования тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин. Развитие лизинговых программ |  |  |  |
| 9 | Активное привлечение инвестиционных средств на реконструкцию основных фондов животноводческих комплексов в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» |  |  |  |
| 10 | Оказание содействия в развитии селекционного дела, семеноводства, внедрению высокоурожайных сортов земледельческих культур |  |  |  |
| 11 | Оказание содействия в восстановлении почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий |  |  |  |
| 12 | Переориентация растениеводства на использование высокоурожайных сортов овощей, расширение их ассортимента (на основе геотермальных технологий) и интенсивное применение прогрессивных методов выращивания с целью увеличения совокупного объемов производства овощей |  |  |  |
| 13 | Привлечение передовых технологий в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность |  |  |  |
| 14 | Организации в центрах сельских муниципальных образований района пунктов по закупке молока у населения. Подобные централизованные пункты приемки возможны для налаживания производственных связей с малыми и средними предприятиями, занимающимися молочной переработкой |  |  |  |
| 15 | Завершение формирования социальной инфраструктуры села |  |  |  |
| Здравоохранение |
| 1 | Приведение существующей материально-технической базы медицинских учреждений в соответствие с табелем оснащения |  |  |  |
| 2 | Расширение перечня предоставляемых услуг за счет реструктуризации действующих медицинских учреждений |  |  |  |
| 3 | Создание конкурентной среды для оказания медицинских услуг, в т.ч. путем содействий в развитии частной медицины в районе |  |  |  |
| 4 | Обеспечение дополнительной подготовки медицинского персонала по ряду направлений |  |  |  |
| 5 | Создание условий для притока молодых специалистов, в частности, строительство жилья для медицинских работников |  |  |  |
| 6 | Строительство нового корпуса Центральной районной больницы |  |  |  |
| 7 | Реконструкция муниципального учреждения «Дом милосердия для престарелых и инвалидов» на 25 койко-мест в селе Эссо |  |  |  |
| 8 | Реконструкция муниципального учреждения «Социальный приют для детей и подростков» в селе Эссо, вместимостью 10 мест |  |  |  |
| Образование |
| 1 | Совершенствование сети образовательных учреждений, обновление и приведение в соответствие с нормативными и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической базы образовательных учреждений и их зданий |  |  |  |
| 2 | Проведение модернизации учебного, учебно-производственного оборудования и материально-технической базы образовательных учреждений, включая закупки компьютерной техники, спортивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования и др. |  |  |  |
| 3 | Обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью повышения его качества |  |  |  |
| 4 | Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного обучения |  |  |  |
| 5 | Приведение системы образования в соответствие с запросами современной и перспективной системы хозяйства |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт МДОУ детский сад «Брусничка» в селе Эссо |  |  |  |
| 7 | Строительство нового здания Быстринской средней общеобразовательной школы в центральной части села Эссо |  |  |  |
| 8 | Строительство дома детского творчества в селе Эссо |  |  |  |
| 9 | Строительство детской школы искусств в селе Эссо |  |  |  |
| 10 | Строительство учебного комплекса школа - детский сад в селе Анавгай |  |  |  |
| Культура, физкультура и спорт |
| 1 | Организация, учет, описание, охрана и популяризация историко-культурного наследия |  |  |  |
| 2 | Привлечение внебюджетных средств в сферу культуры, физкультуры и спорта |  |  |  |
| 3 | Строительство «Учебно-культурного комплекса в с.Анавгай» |  |  |  |
| 4 | Строительство новой библиотеки в с.Эссо, отвечающей современным требованиям и техническим регламентам |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт Дома культуры в с.Анавгай |  |  |  |
| 6 | Восстановление Зимнего спортивного комплекса «Улегендэ» в с.Эссо |  |  |  |
| 7 | Строительство хоккейных коробок в с.Эссо и с.Анавгай |  |  |  |
| 8 | Реконструкция спортивных залов в образовательных школах района |  |  |  |
| 9 | Строительство бассейна закрытого типа, крайне необходимого в условиях продолжительной зимы |  |  |  |
| 10 | Реконструкция футбольных полей в с.Эссо и с.Анавгай |  |  |  |
| 11 | Выполнение мероприятий по созданию спортивных секций и кружков с обеспечением их специалистами адаптивной физической культуры для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными физическими возможностями |  |  |  |
| 12 | Реконструкция Быстринского этнографического музея |  |  |  |
| 13 | Модернизация этнокультурного комплекса «Мэнэдек» |  |  |  |
| Жилищное строительство |
| 1 | Разработка целевой программы «Развитие строительной базы Быстринского муниципального района» |  |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение программы жилищного строительства в районе |  |  |  |
| 3 | Подготовка кадров строительных рабочих |  |  |  |
| 4 | Создание производственной базы строительных материалов на основе месторождений местных строительных материалов |  |  |  |
| 5 | Проведение ежегодной инвентаризации существующего жилого фонда с определением количества и месторасположения ветхого и аварийного жилья |  |  |  |
| 6 | Выполнение мероприятий по строительству жилых домов для переселения из жилищного фонда, не подлежащего сейсмоукреплению по поселениям района |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт пустующих жилых помещений в многоэтажных жомах района, для переселения граждан из аварийного и ветхого жилого фонда |  |  |  |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на освоение территорий под строительство индивидуальных и многоэтажных жилых домов, а также на реконструкцию жилого фонда |  |  |  |
| 9 | Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов - ремонт и модернизация жилищного фонда, реконструкция аварийного жилого фонда, снос ветхого жилого фонда с отселением граждан в новые жилые дома |  |  |  |
| 10 | Резервирование земель для строительства жилья |  |  |  |
| 11 | Подготовка и утверждение инвестиционных мероприятий, включающих жилищное строительство |  |  |  |
| 12 | Проведение организационных мероприятий для привлечения инвесторов для размещения жилой застройки на территории района |  |  |  |
| 13 | Разработка системы требований к типологии вновь возводимого жилья на территории района |  |  |  |
| 14 | Подготовка проектной документации на объекты жилищного строительства |  |  |  |
| 15 | Разработка градостроительной документации для районов нового освоения в виде проектов планировок и проектов межевания территории |  |  |  |
| 16 | Обеспечение проведения инженерных и топографо-геодезических изысканий на площадках перспективного жилищного строительства |  |  |  |
| 17 | Освоение территории поселений под развитие жилищного строительства |  |  |  |
| Историко-культурное наследие |
| 1 | Оформление в установленном порядке необходимой документации, определяющей правовой статус объектов культурного наследия |  |  |  |
| 2 | Проведение работ по выявлению объектов культурного наследия местного значения |  |  |  |
| 3 | Разработка проектов и установлению охранных зон объектов культурного наследия с последующей постановкой на учёт в кадастре объектов недвижимости |  |  |  |
| 4 | Определение границ территорий выявленных объектов культурного наследия местного значения и подготовка материалов для внесения в базу данных земельного кадастра |  |  |  |
| 5 | Обеспечение соблюдения режимов охраны в соответствии режимами охранных зон |  |  |  |
| Рекреационный комплекс |
| 1 | Разработка стратегии развития туризма на территории района с выработкой приоритетных направлений и определением этапов развития рекреационного комплекса района при условии постоянного мониторинга реализации стратегии и её корректировки с учётом фактически развивающейся ситуации |  |  |  |
| 2 | Создание информационной системы, включающей данные обо всех элементах рекреационного комплекса |  |  |  |
| 3 | Организация Быстринского экскурсионного бюро с целью обеспечить возможность предоставления комплексного туристического продукта |  |  |  |
| 4 | Информационное и правовое обеспечение инвестиционных площадок, оказание содействия в привлечении средств федерального и регионального бюджетов |  |  |  |
| 5 | Резервирование и оформление земельных участков для размещения инвестиционно привлекательных объектов |  |  |  |
| 6 | Обеспечение проведения топографо-геодезических и инженерных изысканий на площадках перспективного освоения |  |  |  |
| 7 | Оказание содействия на всех стадиях освоения инвестиционных площадок |  |  |  |
| 8 | Обеспечение административными мерами выполнения мероприятий по защите существующих и вновь размещаемых объектов рекреационной инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |
| 9 | Внедрение практики архитектурных конкурсов для подготовки проектов рекреационных объектов |  |  |  |
| 10 | Проведение исследовательских работы с целью выявления архетипов жилища и типологии зданий, подготовки рекомендаций и норм градостроительного проектирования в районе для применения в современной застройке (в противовес копированию западных образцов) |  |  |  |
| 11 | Использование отличительных национальных особенностей для создания неповторимого облика создаваемой среды |  |  |  |
| 12 | Разработка проектов благоустройства и озеленения населённых пунктов района |  |  |  |
| Транспортный комплекс |
| 1 | Оказание содействия развития сети местных авиалиний на территории Быстринского района |  |  |  |
| 2 | Предоставление при необходимости земельных участков для развития инфраструктуры воздушного транспорта |  |  |  |
| 3 | Обеспечение административными мерами соблюдения зон ограничений, накладываемых элементами инфраструктуры воздушного транспорта на хозяйственную деятельность на территории района |  |  |  |
| 4 | Участие в подготовке проектов размещения вертолётных площадок на территории района с целью развития рекреационной сферы |  |  |  |
| 5 | Реализация мероприятий федеральных и региональных целевых программ по развитию автодорожного комплекса на территории района (с корректировкой мероприятий) |  |  |  |
| 6 | Оказание содействия в решении вопросов транспортного сообщения с местами проживания коренных малочисленных народов Севера («рыбалками»); |  |  |  |
| 7 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог, определение полос отвода, проведение регистрации земельных участков |  |  |  |
| 8 | Утверждение в соответствии с классификацией автодорог перечней автодорог местного значения |  |  |  |
| 9 | Определение очерёдности строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения на территории района в соответствии с приоритетами экономического и социального развития района |  |  |  |
| 10 | Подготовка проектно-сметной документации для строительства автомобильных дорог муниципального значения на территории района |  |  |  |
| Водоснабжение |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию существующих водопроводных сетей, сооружений и строительство новых |  |  |  |
| 2 | Проведение комплекса гидрогеологических работ, включающих бурение скважин с отбором проб с целью оценки возможностей использования дополнительных источников водоснабжения |  |  |  |
| 3 | Реконструкция и расширение магистральных водоводов расчетного сечения с. Эссо и с. Анавгай, с заменой ветхих на новые из более долговечных материалов и требуемого сечения, что обеспечит сокращение потерь воды в магистральных сетях и увеличит срок их эксплуатации |  |  |  |
| 4 | Ремонт центральной трассы от водозабора до водопроводной башни с. Эссо с полной сменой труб в количестве 1300 метров |  |  |  |
| 5 | Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны |  |  |  |
| 6 | Реконструкция централизованной системы водоснабжения, с установкой пожарных гидрантов, для пожаротушения населенных пунктов Быстринского района |  |  |  |
| 7 | В зданиях жилого и общественного фонда, подключенных к централизованной системе водоснабжения, должны быть установлены приборы учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды |  |  |  |
| 8 | Строительство новых водонапорных башен в Эссовском и Анавгайском сельских поселениях Быстринского района |  |  |  |
| 9 | Реконструкция водозаборной станции в с. Эссо |  |  |  |
| 10 | Увеличение объема поставляемой питьевой воды в с.Эссо до 600 куб м в сутки |  |  |  |
| 11 | Подключение к системе централизованного водоснабжения вновь строящихся жилых домов и зданий |  |  |  |
| 12 | Модернизация и строительство новых эффективных систем очистки и обеззараживания питьевой воды (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка) |  |  |  |
| 13 | Реконструкция и расширение внутриквартальных сетей водоснабжения населенных пунктов с. Эссо и с. Анавгай, что ликвидирует утечки воды в сетях и обеспечит подачу качественной питьевой воды в достаточном количестве непосредственно до потребителей |  |  |  |
| 14 | Внедрение прогрессивных технологий и оборудования |  |  |  |
| 15 | Разработка и реализация муниципальных программ обеспечения населения питьевой водой |  |  |  |
| 16 | Рекомендуется рассмотреть вариант целесообразности использования высокочастотных перекачивающих станций вместо водонапорных башен для сел Эссо и Анавгай |  |  |  |
| 17 | Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества |  |  |  |
| 18 | Доразведка перспективных месторождений пресных подземных вод с утверждением их запасов |  |  |  |
| Водоотведение |
| 1 | Завершение строительства очистных сооружений мощностью 600 м3 с сетями канализации в с. Эссо Быстринского района. Подключение жилых домов и зданий в с. Эссо |  |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений мощностью 300 м3 с сетями канализации в с. Анавгай Быстринского района |  |  |  |
| 3 | В п. Горный Ключ на каждый жилой дом вывести септик (отстойник) – сооружение для механической очистки сточных вод |  |  |  |
| 4 | Строительство очистных сооружений мощностью 300 м3 с сетями канализации в с. Анавгай Быстринского района. Подключение жилых домов и зданий к централизованным сетям |  |  |  |
| 5 | Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в с. Эссо Быстринского района |  |  |  |
| 6 | Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в с. Анавгай Быстринского района |  |  |  |
| 7 | Полное канализование населенных пунктов и всех промышленных предприятий района |  |  |  |
| 8 | Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков |  |  |  |
| Электроснабжение |
| 1 | Замена КТП на КТПН в юго-западной части села Эссо |  |  |  |
| 2 | Перевооружение ВЛ 6/10 кВ сел Быстринского района Камчатского края (2-я очередь) |  |  |  |
| 3 | Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 2.0 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов, улиц и проездов к объектам социальной сфер |  |  |  |
| 5 | Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии |  |  |  |
| 6 | Перевод уличного освещения населенных пунктов района на вечерне-ночной режимы (первая очередь); |  |  |  |
| 7 | Для обслуживания уличного освещения необходимо приобрести Автовышку ПСС — 121.18 (АГП — 18.02) |  |  |  |
| 8 | Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями |  |  |  |
| 9 | Разработка комплекса мероприятий по внедрению альтернативных источников энергии для обеспечения населённых пунктов |  |  |  |
| 10 | Строительство МГЭС на р. Коваля |  |  |  |
| 11 | Разработка комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 6- 10 кВ |  |  |  |
| 12 | Замена металлических трансформаторных подстанций на закрытые ТП |  |  |  |
| 13 | Строительство нового наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов, улиц и проездов к объектам социальной сферы |  |  |  |
| 14 | Повышение на базе лучших достижений научно-технического прогресса, КПД преобразования первичных энергоресурсов в электрическую энергию |  |  |  |
| 15 | Снижение удельных затрат на производство и использование электроэнергии |  |  |  |
| 16 | Перевод существующих распределительных сетей 0,4/6/10 кВ на однопроводную передачу электроэнергии |  |  |  |
| 17 | Снижение потерь электроэнергии |  |  |  |
| 18 | Доведение уровня тарифов на электроэнергию до среднего российского уровня |  |  |  |
| Теплоснабжение |
| 1 | Разработка схемы планомерного развития тепловых сетей |  |  |  |
| 2 | Прекращение несанкционированного слива термальной воды на рельеф в селах, в реку Уксичан и реку Быстрая |  |  |  |
| 3 | Обеспечение полного учетного потребления термальной воды в частном секторе |  |  |  |
| 4 | Урегулирование тепловых сетей (одним потребителям воды не хватает, у других избыток)) |  |  |  |
| 5 | Ликвидация загазованности теплосетей |  |  |  |
| 6 | Прекращение использования термальной воды для ГВС из системы отопления |  |  |  |
| 7 | Замена прогнивших и очистка забитых отложениями трубопроводов |  |  |  |
| 8 | Реконструкция системы теплоснабжения с установкой баков аккумуляторов-дегазаторов на природных возвышенностях |  |  |  |
| 9 | Сбор воды со всех скважин в баки |  |  |  |
| 10 | Разводка по селам с учетом новых объектов теплоснабжения по 2-м дублированным трассам со сбором в единый сборный коллектор |  |  |  |
| 11 | Прокладка дополнительного трубопровода Д 100 от ск.8 до Насосной № 3 в с.Эссо |  |  |  |
| 12 | Установка водосчетчиков крыльчатой конструкции на термальной воде у каждого потребителя |  |  |  |
| 13 | Установка терморегулирующих клапанов типа «РТД» |  |  |  |
| 14 | Установка регулирующих шайб |  |  |  |
| 15 | Установка автоматических газоотводящих клапанов |  |  |  |
| 16 | Смена устаревших задвижек на шаровые |  |  |  |
| 17 | Перекладка участков трубопроводов на больший диаметр |  |  |  |
| 18 | Замена П-образных компенсаторов на сильфонные |  |  |  |
| 19 | Изоляция трубопроводов |  |  |  |
| 20 | Внедрение «низкотемпературных» напольных систем отопления |  |  |  |
| Связь |
| 1 | Построение единой цифровой спутниковой сети под телефонию и передачу данных в сельских населенных пунктах Быстринского района |  |  |  |
| 2 | Замена аналоговых АТС на цифровое оборудование |  |  |  |
| 3 | Снижение цен на услуги связи, улучшение качества связи, расширение списка услуг в данной сфере |  |  |  |
| 4 | Оснащение объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации |  |  |  |
| 5 | Повышение качества работы почтовой связи, внедрение новых услуг и систем обслуживания, переход к современным технологиям, ускоренная пересылка почтовых отправлений и расширение спектра услуг по приему платежей от населения |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт или замену помещений, предоставленных под объекты почтовой связи |  |  |  |
| 7 | Нормативно-правое обеспечение создания информационного сайта администрации Быстринского муниципального района |  |  |  |
| 8 | Установка громкоговорителей в населенных пунктах района, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС |  |  |  |
| 9 | Строительство ВОЛП Анавгай - Козыревск |  |  |  |
| 10 | Увеличение количества ретрансляционных станций |  |  |  |
| 11 | Обеспечение населения дополнительными пунктами коллективного доступа к сети Интернет |  |  |  |
| 12 | Прекращение работы сети проводного вещания и переход на эфирную трансляцию программ путем установки радиовещательных передатчиков |  |  |  |
| 13 | Установка дополнительных таксофонов во всех сельских населённых пунктах района |  |  |  |
| 14 | Обеспечение 100% потребности в стационарных телефонах предприятий и населения |  |  |  |
| 15 | Предоставление помещений для объектов почтовой связи, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи |  |  |  |
| 16 | Строительство ВОЛП Анавгай - Палана |  |  |  |
| Санитарная очистка территории |
| 1 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки района |  |  |  |
| 2 | Создание системы экологического образования и информирования населения, способствующей приобретению экологических знаний и привлечению к активному участию в охране окружающей среды |  |  |  |
| 3 | Совершенствование системы механизированной уборки территорий населенных пунктов Быстринского района |  |  |  |
| 4 | Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами |  |  |  |
| 5 | Привлечение инвестиций в сферу обращения с отходами |  |  |  |
| 6 | Создание муниципальной системы управления с коммунальными отходами |  |  |  |
| 7 | Создание муниципальной нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления |  |  |  |
| Защита территорий от чрезвычайных ситуаций |
| 1 | Разработка комплексного проекта защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |
| 2 | Создание системы мониторинга за проявлением опасных природных явлений и процессов, а также за состоянием потенциально опасных объектов – источников техногенных ЧС |  |  |  |
| 3 | Создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций районного уровня |  |  |  |
| 4 | Установка в местах массового пребывания людей современных технических средств массовой информации |  |  |  |
| Охрана окружающей среды |
| 1 | Оказание содействия реализации на территории федеральных региональных целевых программ в области охраны окружающей среды |  |  |  |
| 2 | Обеспечение административными мерами подготовки экологического обоснования при разработке инвестиционных проектов на территории района |  |  |  |
| 3 | Обеспечение административными мерами подготовки проектов и обустройства зон с особыми условиями использования территории, выделяемых по условиям охраны окружающей среды в соответствии с федеральным и региональным законодательством |  |  |  |
| 4 | Определение на территории района привлекательных для туристов мест, являющихся достопримечательностями района (смотровые площадки, привлекательные объекты и т.) |  |  |  |
| 5 | Проработка вопроса организации особо охраняемых территорий местного значения для мест расположения достопримечательных объектов |  |  |  |
| 6 | Разработка режимов использования территорий таких мест, определение порядка их посещения, содержания, санитарной очистки |  |  |  |
| 7 | Предотвращение бесконтрольного доступа туристов на территорию Быстринского природного парка и иные территории, требующие соблюдение охраны природного комплекса |  |  |  |
| 8 | Организация экскурсий и сопровождение туристов, обустройство и оборудование туристических троп, организация их санитарной очистки |  |  |  |
| 9 | Организация инструктажа туристов, обеспечение соблюдения ими правил пребывания на охраняемых природных территориях |  |  |  |
| 10 | Обеспечения подготовки проектов и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий на территории Быстринского района |  |  |  |
| 11 | Выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в атмосферу за счёт применения новых технологий |  |  |  |
| 12 | Подготовка нормативного документа, определяющего приоритет в выделении земли под строительство «экологичным» промышленным предприятиям и отраслям промышленности |  |  |  |
| 13 | Широкое использование альтернативных источников энергии |  |  |  |